Pin am ESP32-C3	Master-Funktion	Slave-Funktion
5V	Stromversorgung	Stromversorgung + LED-Ring VCC
3V3	OLED VCC	Sensor VCC
GND	Masse	Masse
GPIO 8 (SDA)	OLED + Sensor SDA	Sensor SDA
GPIO 9 (SCL)	OLED + Sensor SCL	Sensor SCL
GPIO 10	LED Data (NeoPixel)	LED Data (NeoPixel)

OLED	ESP32-C3 Pin	Kabelfarbe (Standard)
VCC	3V3	Rot
GND	GND	Schwarz
SDA	GPIO 8	Gelb
SCL	GPIO 9	Blau/Grün

VL6180X	ESP32-C3 Pin	Hinweis
VIN / VCC	3V3	Nicht an 5V anschließen!
GND	GND
SDA	GPIO 8	I2C Bus
SCL	GPIO 9	I2C Bus

Joystick Pin	ESP32-C3 Pin	Funktion
GND	GND	Masse (Ground)
+5V / VCC	5V	Stromversorgung (5V wird empfohlen für vollen Analog-Ausschlag)
VRx	GPIO 0	X-Achse (Analog-Eingang)
VRy	GPIO 1	Y-Achse (Analog-Eingang - im Code für das Menü genutzt)
SW (Switch)	GPIO 2	Klick-Button (Digital-Eingang mit internem Pullup)